Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа от ____________ № __________

Приложение № 4 к

к Единым правилам содержания объектов

благоустройства, инженерной инфраструктуры,

специальных объектов на территории

муниципального образования

"Междуреченский городской округ"

Правила

по архитектурно-художественному оформлению и внешнему облику нестационарных торговых объектов на территории Междуреченского городского округа

# Общие положения

## Настоящие правила разработаны в целях создания единого подхода при формировании архитектурно-художественного облика нестационарных торговых объектов на территории Междуреченского городского округа.

## Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории Междуреченского городского округа осуществляется в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов.

## Установка и эксплуатация  видов нестационарных торговых объектов, не предусмотренных настоящими типовыми правилами, не допускается.

## Правила устанавливают:

- базовые варианты архитектурных решений отдельных видов нестационарных торговых объектов с минимальной торговой площадью;

- требования к размещению информационных конструкций на нестационарных торговых объектах.

## Действие положений настоящих правил в части размещения и функционирования торговых объектов не распространяется:

- на нестационарные торговые объекты, размещаемые в зданиях, строениях и сооружениях;

- на отношения, связанные с торговым обслуживанием массовых праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, а также на отношения, связанные с продажей товаров на ярмарках.

# Основные принципы

## Основными принципами правил формирования архитектурно-художественного облика нестационарных торговых объектов являются:

- формирование и совершенствование визуально благоприятного архитектурного облика Междуреченского городского округа;

- улучшение качества внешнего благоустройства;

- формирование комплексного системного подхода к архитектурно -художественному оформлению, внешнему благоустройству территорий с использованием типовых моделей нестационарных торговых объектов.

# Основные термины и понятия, применяемые в настоящих правилах

## В целях настоящих  правил используются следующие основные термины и понятия:

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

- торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест продавцов. Павильон может иметь помещения для хранения товарного запаса;

- киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и осуществляют хранение товарного запаса;

- торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легко возводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли;

- елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев;

- торгово-остановочный павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение (часть строения) или сооружение (часть сооружения), предназначенное для организации розничной торговли и обустройства комфортной зоны ожидания общественного транспорта;

- остановочный навес - некапитальные строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землёй и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).

- беседка (парковый павильон) - небольшое крытое сооружение с крупными незастекленными проемами.

## Данные виды нестационарных торговых объектов используются для реализации товаров и оказания услуг:

- в сфере мелкорозничной торговли;

- при сезонной торговле;

- в сфере общественного питания;

- для реализации периодической печатной продукции.

# Требования к размещению нестационарных торговых объектов

## Нестационарные торговые объекты не должны размещаться в отсутствие или в нарушение решения о согласовании архитектурного решения, которое разрабатывается и согласовывается в порядке, установленном правовым актом муниципального образования;

## Не допускается размещать НТО:

- ближе 10,0 м от границ входов и выходов из подземных переходов (рис.1 приложения № 4);

рис. 1

- в зонах с особыми условиями использования территорий (сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и связи), сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости (положение данного пункта не применяется, в случае если собственник или иной законный владелец инженерных сетей дал письменное согласие на размещение НТО);

- в пределах посадочных площадок ожидания (рис . 2 приложения № 4);

рис. 2

- на проездах, предназначенных для движения обслуживающей и специальной техники (рис. 3 приложения № 4);

рис. 3

- в зонах треугольников видимости на нерегулируемых пересечениях и примыканиях дорог и улиц в одном уровне, а также на пешеходных переходах.

## Допускается размещать НТО:

- вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина не менее 4,0 м. В таком случае НТО допускается размещать с отступом 1,0 м для организации зоны обслуживания покупателей (рис. 4 приложения № 4);

рис. 4

- вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина более 4,0 м (рис . 5 приложения № 4);

рис. 5

- в плотную к границе примыкания твердого покрытия к газону приложения рис.3 № 4);

- вне транзитных маршрутов;

- на заранее подготовленную площадку с твердым и ровным покрытием без устройства фундамента;

- при условии, что водителям транспортных средств, находящихся на удалении не более 50 м от ближнего рельса нерегулируемого железнодорожного переезда была ограничена видимость приближающегося с любой стороны поезда в соответствии с нормами обеспечения видимости поезда, приближающегося к железнодорожному переезду, приведенным в таблице 7.1 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы, Требования к эксплуатационному состоянию допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. Методы контроля»;

- при условии обеспечения видимости дорожных знаков, светофоров и иных технических средств организации дорожного движения.

## Минимальные расстояния от НТО должны составлять:

- до оси ствола - 5,0 м;

- до оси кустарника - 1,5 м;

- до урн - 0,4 м;

- до ограждений - 1,0 м;

- до опор освещения и дорожных знаков - 1,0 м;

- до границы проезжей части - 3,0 м, при наличии бортового камня (рис. 2

приложения № 4)

- до оси рекламной конструкции - 5,0 м (рис. 6 приложения № 4);

рис. 6

- до оси сити-формата, афишной тумбы, пилона - 2,0 м (рис. 6 приложение №4);

- до оси лайт-бокса на опоре - не менее 1,0 м, до границы пешеходного перехода не менее 5,0 м (рис. 6 приложение № 4);

- до границы пешеходного перехода - не менее 5,0 м (рис. 1 приложение

№ 4);

- в сторону от границ входных групп не менее 5,0 м (рис. 7 приложения № 4);

рис. 7

- на всех перекрестках от НТО до пересечения проезжих частей - 10,0 м (рис. 1 приложения № 4).

## На регулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам, на регулируемых пешеходных переходах не допускается размещать НТО в пределах треугольника видимости для условий «пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости при скорости движения транспорта 25 км/ч и 40 км/ч должно быть соответственно 8,0 м х 40,0 м и 10,0 м х 50,0 м и для условий «транспорт-транспорт» размеры сторон равнобедренного треугольника при скорости движения 40 км/ч, 60 км/ч должны быть не менее 25,0 м и 40,0 м (рис. 1 приложения № 4).

## Торговый фронт НТО должен быть ориентирован на пешеходную зону.

## При размещении НТО на пешеходных маршрутах ширина твердого покрытия должна составлять более 7,0 м.

# Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов

Настоящими правилами установлены типовые решения архитектурно-художественного облика нестационарных торговых объектов  киоска, павильона, торговоостановочного павильона площадью 3,0 м2, 4,5 м2, 6,0 м2, торговой палатки площадью 3,2 м2, елочного базара площадью 6,8 м2, 13,5 м2 и парковых павильонов (беседок), туалетных модулей (рис. 8-22а приложения № 4).

рис. 8

Киоск 3,0м2

рис. 9

Киоск 4,5м2

рис. 10

Киоск 6,0м2

рис. 11

рис. 12

рис. 13

рис. 14

рис. 15

Архитектурно-художественная подсветка, праздничная иллюминация

рис. 16

Остановочный навес

рис. 17

Остановочный навес

рис. 18

рис. 19

рис. 20

рис. 21

рис. 22

## Внешний вид и технические характеристики НТО должны соответствовать установленным настоящими правилами типовым решениям архитектурно-художественного облика нестационарных торговых объектов.

Не допускается изменение объемно-планировочного, конструктивного, цветового решений.

## Для наружной отделки НТО необходимо применять алюминиевые

## композитные панели согласно международной системе по каталогу RAL CLASSIK (основные цвета: серебро, белый, серый графит).

## Подсветку НТО необходимо осуществлять в соответствии с правилами по формированию архитектурно-художественной подсветки зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов на территории Междуреченского городского округа.

## Конструктивное решение НТО должно обеспечивать осуществление его демонтажа в течение одного дня и перемещение на новое место.

## Нестационарные торговые объекты в границах территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия должны устанавливаться с учетом требований режима использования территории объекта культурного наследия, режима использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов.

# Общие требования к размещению информационных конструкций на НТО

## Информационные конструкции не должны:

- размещаться в отсутствие или в нарушение паспорта информационной конструкции;

- размещаться на торговых палатках, елочных базарах, летних сезонных верандах, урнах.

## Информационные конструкции должны:

- содержать сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

- устанавливаться под козырьком торгового фронта в виде световых объемных элементов без подложки высотой не более 0,3 м. Для информационных конструкций необходимо использовать гротесковые шрифты без искажения букв, с использованием одного цвета, без градиентной заливки (рис. 23, 23а приложения №4);

рис. 23

рис. 23а

## Материалы и технологии, применяемые для изготовления информационных конструкций, в течение всего срока эксплуатации должны обеспечивать прочность, сохранение формы, окраски, иных декоративных и эксплуатационных качеств внешних элементов конструкции, отвечать требованиям энергосбережения, экологической безопасности, атмосфероустойчивости. Не допускается эксплуатация информационной конструкции, находящейся в неисправном состоянии - коррозия элементов, отсутствие отдельных конструктивных элементов (букв, крепежей, деталей), предусмотренных паспортом информационной конструкции, полное или частичное отсутствие подсветки, наличие деформированных элементов.

## Крепления информационных конструкций должны обеспечивать сохранность поверхности фасада НТО при воздействии на него.

## Подсветка информационной конструкции должна производиться в соответствии с подпунктом 6.6. правил по размещению и формированию внешнего облика информационных конструкций на территории Междуреченского городского округа;

## Использование в тексте информационных конструкций, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации;

## Не допускается:

- нанесение изображений информационного характера на защитные

жалюзи;

- заклейка пленками фасадов и остекленных поверхностей витражей;

- размещение рекламных конструкций.

# Содержание нестационарных торговых объектов

## При содержании нестационарных торговых объектов исключается следующее:

- возведение к нестационарным торговым объектам пристроек, козырьков, навесов и прочих конструкций;

- установка торгово-холодильного оборудования рядом с нестационарным торговым объектом;

- складирование тары, товаров, деталей, упаковки, мусора и иных предметов бытового и производственного характера у нестационарных торговых объектов, а также использование нестационарных торговых объектов под складские цели;

- сужение существующей пешеходной зоны улицы;

- применение для наружной отделки НТО материалов , не соответствующих  требованиям настоящих правил;

- наружное размещение защитных решеток на фасадах и установка их на витражах (за исключением внутренних раздвижных устройств);

- снижение безопасности движения пешеходов и транспорта при загрузке товарами;

- разгрузка товара и оборудования с заездом автотранспортных средств на пешеходный тротуар;

- установка глухих металлических дверных полотен на лицевых фасадах объекта;

- применение ставен распашного вида на оконных и дверных проемах;

- подключение НТО к сетям электроснабжения воздушным способом;

- раскладка товара на тротуарах, земле, газонах, деревьях, парапетах, ящиках и др.

## При содержании нестационарных торговых объектов необходимо производить уборку прилегающей территории, в соответствии с Едиными правилами и требованиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

# Общие требования к размещению и внешнему виду туалетов стационарного типа

## На территории муниципальных образований в местах массового сосредоточения людей (парки, скверы и т.д.) должны устанавливаться павильоны модульных туалетов (рис. 24, 24а приложения № 4).

рис. 24, 24а

## Не допускается размещение туалетов стационарного типа на придомовой территории. Расстояние от туалета до жилых, общественных зданий должно составлять не менее 20,0 м.

## Площадка для установки туалетов стационарного типа должна иметь ровное твердое покрытие и иметь подъездные пути для обслуживающего специального автотранспорта.

## Туалет стационарного типа должен:

- изготавливаться из прочных, экологически безопасных материалов, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности;

- находиться в технически исправном состоянии;

- оснащаться системой приточно-вытяжной вентиляции;

- иметь козырек для защиты посетителей от осадков.

## Места расположения туалетов стационарного типа и подходов к ним должны быть обозначены специальными указателями, просматриваемыми в дневное, вечернее и ночное время.

## Фасады туалета стационарного типа должны содержаться в исправном состоянии, выполняться из алюминиевых композитных панелей согласно международной системе по каталогу RAL СLASSIK (основные цвета: серебро, серый графит).